Нефтеуловитель

«Адмирал-4393-П-15.1-С»

Номер изделия: 141

Паспорт и типовое руководство по эксплуатации

2016

| Содержание |
| --- |
| 1 | Общие сведения | 3 |
| 2 | Основные технические данные | 3 |
| 3 | Комплектность | 4 |
| 4 | Строительно-монтажные работы | 4 |
| 5 6 | Рекомендации по подземной установке горизонтальной емкости Техническое обслуживание | 5 6 |
| 7 | Транспортировка и хранение | 8 |
| 8 | Свидетельство о приёмке и консервации | 9 |
| 9 | Гарантии изготовителя | 10 |
| 10 | Сведения об эксплуатации | 11 |
| 11 | Сведения о хранении | 12 |
| 12 | Сведения о ремонте Декларация соответствия | 13 14 |
|  | Приложение А. Габаритно-присоединительный чертеж. | 15 |

- Общие сведения

Настоящий паспорт разработан на нефтеуловитель (нефтесборник) полной заводской готовности,  предназначенный для улавливания и сбора нефтепродуктов  из поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод.

Нефтесборники используются на автостоянках, бензоколонках и нефтебазах в составе очистных сооружений ливневой канализации.

Корпус установки выполнен из стеклопластика.

### Основные технические данные

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Производительность | л/с | 15 |
| Глубина заложения (до лотка) | мм | 1340 |
| Исполнение – подземное «под газон», установка под проезжей частью ЗАПРЕЩЕНА |
| Материал корпуса - стеклопластик |
| Концентрация загрязнённых веществ на входе очистных сооружений |
| - взвешенные вещества, не более | мг/л | 1300 |
| - нефтепродукты, не более | мг/л | 110 |
| Концентрация загрязнённых веществ на выходе очистных сооружений |
| - взвешенные вещества | мг/л | 3-5 |
| - нефтепродукты | мг/л | 0,03-0,05 |

### 3 Комплектность

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтесборник | шт | 1 |
| 2 | Люк превышения Ø 1000, L=1345 мм | шт | 2 |
| 3 | Крышка люка превышения | шт | 2 |
| 4 | Коалесцентный модуль | комплект | 1 |
| 5 | Сорбционный фильтр | шт | 5 |
| 6 | Вентиляционный стояк (труба, отвод, дефлектор Ø 110мм) | комплект | 3 |
| 7 | Строп текстильный петлевой 2-9200 | шт | 2 |
| 8 | Руководство по монтажу и эксплуатации | шт | 1 |

В приложении А приводится отдельный вид нефтесборника.

- Строительно-монтажные работы

- Земляные работы при монтаже и обратной засыпке нефтесборника проводить в соответствии с требованиями проектной документации с учетом СНиП 3.02.01.87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», ВСН 52-96 «Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей», ТР 73-98 «Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух», и другой нормативной документации.

- Уклон боковых стенок котлована определяет лицензированная проектная организация и устанавливает в проектной документации. Уклон должен обеспечивать возможность проведения монтажных работ.

- Установить фундаментную плиту на подготовленное дно котлована. Плита должна располагаться в горизонтальной плоскости. Засыпать поверх плиты слой песка 200 мм (нефтесборник обязательно должен быть установлен на песчаную подушку для равномерного распределения давлений).

- Установить нефтесборник в котлован. Угол между стропами должен быть  не более 90 градусов.

- При высоком уровне грунтовых вод оборудование следует монтировать в обваловке, либо предусматривается устройство железобетонного основания (пригруза) (смонтировать нефтесборник на ж/б плите, закрепив его металлическими хомутами).

- Произвести засыпку и подбивку пазух вокруг нефтесборника вручную. Подбивку производить послойно, уплотнение слоев производить ручным инструментом, исключающим возможные повреждения корпуса.

- При засыпке нефтесборника до уровня горловины люка превышения, люки установить на корпус, стыки загерметизировать, уплотнив воздушный зазор паклей, обильно пропитанной силиконовым герметиком.

- Обратная засыпка производится только песком! Произвести песчаную первичную засыпку котлована вокруг нефтесборника с последующей утрамбовкой каждого слоя до степени уплотнения не менее 0,95 по Проктору. Высота слоев не более 250 мм.

Необходимо обратить особое внимание на уплотнение грунта под трубами, чтобы избежать излома данных участков.

- Материал первичной засыпки не должен содержать строительного мусора, твердых частиц (комков) крупностью более 20 мм и твердых включений.

- Трамбовку слоев выполнять с одновременным заполнением рабочей камеры нефтесборника водой.

- Окончательная засыпка поверхностного слоя (500 мм) осуществляется местным грунтом, исключающим твердые включения размером более 20 мм и строительный мусор.

- Рекомендации по подземной установке горизонтальной емкости.

Рисунок 1

Рисунок 2

- Техническое обслуживание

6.1 Общие указания

6.1.1 К техническому обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие подготовку по эксплуатации установки и ознакомленные с настоящим руководством.

Обслуживающий персонал обязан знать устройство и функционирование оборудования и иметь необходимые инструменты для обслуживания данного оборудования.

6.1.2 Обслуживающий персонал обязан своевременно производить регламентные работы по обслуживанию очистного оборудования в соответствие с пунктом 6.3 настоящего руководства по эксплуатации.

6.1.3 Обслуживающий персонал обязан вести журнал регламентных и внеплановых работ согласно раздела 10.

6.2 Меры безопасности:

К обслуживанию оборудования допускается персонал старше 18 лет, прошедший инструктаж по охране труда в соответствии с нормативными документами.

Рабочее место при обслуживании должно быть освещено.

Обслуживание установки должны производить не менее двух работников, имеющих индивидуальные средства защиты.

При возгорании установку тушить водой и пеной.

6.3 Порядок технического обслуживания изделия

6.3.1 Для поддержания установки в рабочем состоянии необходимо выполнение следующих видов технического обслуживания:

- проверка работоспособности установки;

- чистка установки;

- замена сорбционных фильтров;

- полная проверка установки.

6.3.2 Проверка работоспособности установки проводится раз в месяц и заключается в проверке работы функциональных отсеков установки методом визуального контроля.

6.3.3 Очистка установки производится раз в три-шесть месяцев.

Для очистки установки необходимо:

- откачать слой всплывших нефтепродуктов (при наличии);

- очистить датчик уровня нефтепродуктов (при его наличии в комплекте поставки);

- проверить датчик уровня нефтепродуктов (если находится в комплекте поставки) согласно инструкции по установке и использованию;

- откачать слой осадка из песколовки;

- промыть пластины коалесцентного блока водопроводной водой под давлением и удалить осадок, скопившийся под блоком;

Периодичность проведения данных операций зависит от степени загрязнения поступающих сточных вод, поэтому очистку нужно производить при необходимости.

6.3.4 Замена сорбционных фильтров

Периодичность замены сорбционного фильтра (далее по тексту - фильтров) обуславливается требованиями к качеству очистки сточных вод (справочное – один раз в сезон).

Замена фильтров на новые производится подъемом через технические колодцы.

Извлечение фильтра из воды производить постепенно, давая воде стечь.

Подъём фильтра через технологический колодец производить медленно, без рывков и ударов о стенки колодца.

Монтаж сорбционных фильтров производится в обратной последовательности.

При монтаже необходимо дать фильтру пропитаться водой.

6.3.5 Полная проверка установки

Полная проверка установки производится не реже одного раза в год

При этом необходимо:

- произвести поблочную откачку воды с очисткой стен, перегородок емкости и технологических элементов установки от грязи;

- проверить корпус и технологические узлы установки на повреждения и принять меры к их устранению.

- Транспортировка и хранение

Транспортирование нефтесборника следует осуществлять железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – 5 по ГОСТ 15150.

Вид перевозки – горизонтальный на платформе. Изделие устанавливается на платформу и закрепляется для предохранения от сдвига. При этом не должно быть «отрыва» груза от платформы с последующим ударом при резких вертикальных перемещениях платформы. При транспортировании на автомашинах допускаемая скорость - 80 км/ч.

При транспортировании, хранении и эксплуатации нефтесборник не допускается бросать и подвергать ударам. Следует хранить в условиях, установленных для группы 5 по ГОСТ 15150.

- Свидетельство о приемке и консервации

Станция очистки  «Адмирал-4393-П-15.1-С» № 141

Испытана и признана годной к эксплуатации.

Дата приемки комплекта  "___"______________20 __ г.

Ответственный за приемку сотрудник ПО  ___________, _________________

подпись               Фамилия И.О.

Ответственный за приемку сотрудник ОРК   __________, _________________

подпись             Фамилия И.О.

Дата реализации	 "___"______________20 __ г.

Допускается транспортирование и хранение изделий без средств временной противокоррозионной защиты по вариантам ВЗ-0 и ВУ-0  ГОСТ 9.014 – 78.

- Гарантии изготовителя

Срок гарантии 12 месяцев с даты отгрузки.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие станции очистки требованиям ТЗ, техническим характеристикам настоящего паспорта, надежную, безаварийную работу, безвозмездное устранение в кратчайший технически возможный срок дефектов, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, технического обслуживания и   эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;

При проведении гарантийного ремонта течение срока гарантии приостанавливается на время проведения ремонта;

Завод-изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

а) Наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа;

б) Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;

в) Наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями, пожаром и т.д.

г) Применения изделия не по прямому назначению;

Претензии принимаются только при наличии оформленного акта-рекламации (или заявления) с указанием проявлений неисправности.

Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

Изделие, передаваемое для гарантийного, ремонта должно быть очищено от загрязнений и полностью укомплектовано.

Приведенные выше гарантийные обязательства не предусматривают ответственности за любые прямые или косвенные убытки, потерю прибыли или другой ущерб.

ВНИМАНИЕ! Перед запуском изделия в эксплуатацию,   внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации и другими правилами и нормативными документами, действующими на территории РФ. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных      обязательств перед Покупателем.

- Сведения об эксплуатации

| Дата (год, месяц) | Общее время работы в часах | Замечания о работе | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

- Сведения о хранении

| Дата | Условия хранения | Должность, фамилия и подпись ответственного за хранение лица |
| --- | --- | --- |
| Установки на хранение | Снятия с хранения |  |  |

- Сведения о ремонте

В раздел заносятся сведения о ремонтных работах.

Приложение А.

Габаритно-присоединительный чертеж.